## Slide 1
Welkom
Webinar afvalwaterzuivering, 22 nov 2022
Notes: Startpagina

## Slide 2
Waar zoeken we naar?
Welke problemen?
Welke stoffen?
Welke oplossingen?

## Slide 3
Welke problemen?
Microverontreinigingen in drinkwater
Aquatische organismen beïnvloed door hormoonverstorende stoffen – gaan verder voedselketen in
Staat eventueel hergebruik water in de weg
Hoe weten we welke stoffen hét probleem vormen?

## Slide 4
Relevante stoffen: gidsstoffen
Te veel chemische stoffen; elke dag nieuwe!
Analyses duur en tijdrovend..
-> gidsstoffen ter representatie

## Slide 5
Gidsstoffen: representatie
Aantal eisen om gidsstof te mogen worden:
De gidsstof komt algemeen voor in influent van Nederlandse rwzi’s
De gidsstof komt algemeen voor in effluent van Nederlandse rwzi’s
De gidsstoffen kunnen in één analysepakket geanalyseerd worden tegen redelijke kosten
De gidsstof wordt slecht verwijderd in bestaande rwzi’s; wel bewezen verwijderbaar door bestaande technieken
Notes: verwijderingsrendement effluent rwzi zonder vergaande zuiveringstechniek ten opzichte van rwzi-influent <50%.
ozonisatie en
actiefkooladsorptie of een combinatie van vergaande zuiveringstechnieken

## Slide 6
Wat kan de zuivering zelf?
Verwijderingsrendementen gidsstoffen: gemiddeld 30%

## Slide 7
En hoe kan de technologie helpen?
STOWA: Innovatieprogramma Microverontreinigingen
Zeer nauwe samenwerking met ministerie
Versnellingsprogramma helpt met implementatie
Voor nu, hoofdkeuze tussen:
destructie of verwijdering door adsorptie
Ozon: effectief! Kost uiteraard energie; bromaat
Poederkool: geen bromaat; geen extra tank; poederkool..

## Slide 8
Ultrasound en ozon (Winterswijk)
PACO3 (Leiden-Noord)
UV (Aarle Rixtel)
Ozon (Aarle Rixtel)
Microforce (O3 biofilm reactor; Walcheren)
B-O3 (biologische voorbehandeling en O3; Horstermeer)
PACAS + Fe
PACAS Nereda (Simpelveld)
PAC+doek filtratie (Vinkel)
FILTRATIE
NATUURLIJKE SYSTEMEN
OXIDATIE
POEDERKOOL
OVERIGE ADSORPTIE
GRANULAIR ACTIEF KOOL
ARVIA
O3-STEP (Horstermeer)
Continu Upflow µGAC + lucht (Hapert)
Continu Bio-GAC + lucht (Emmen)
BODAC - O2 (Emmen)
voorbehandeling – nano filtratie (Waterfabriek Wilp)
nano filtratie effluent (Asten)
ozon met keramische micro filtratie (Wervershoof)
Pharem - enzymen
INNOVATIe programma
Verkenning natuurlijke systemen
Fossil free carbon
Zeolieten in wasmiddelen
Fossil free adsorbentia in zandfiltratie
AdOx, zeoliet met filtratie (Leiden)
Dexsorb, cyclodextrines (Lelystad)

## Slide 9
Wat moet, wanneer, waar?
Afhankelijk van:
Voor nu: locatie – waar wordt geloosd?
Vanaf 2030, 2035: Grootte zuivering
Overig relevant & interessant onderzoek:
Afvalwater thermometer gezondheid maatschappij
COVID19 (Dashboard); regio Rijnmond mooi voorbeeld!
Antibiotica resistentie

## Slide 10
Vragen?
Meer informatie?
www.hhdelfland.nl
Notes: Startpagina